# Введение

Генеральный план сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет Муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от 17.05.2016 г. № 0101300009216000014-0230963-01.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

− Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

− Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

− Земельного Кодекса Российской Федерации;

− Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет МР Белебеевский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2016 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2026года.

Расчетный срок реализации – до 2036 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Усень-Ивановский сельсовет МР Белебеевский район РБ, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

Цели и задачи проекта

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов сельского поселения рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Главная цель проекта – пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2036 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение

1.1 Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории

Территория сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет находится северо-западнее районного центра города Белебей МР Белебеевский район, расположенного в западной части Республики Башкортостан, граничащего с Оренбургской областью и Республикой Татарстан. С юга она ограничена землями Знаменского и Донского сельсоветов, с запада − землями СП Тузлукушевский сельсовет и райцентром г.Белебей, с севера – землями СП Метевбашевский сельсовет, с востока – землями Давлекановского района.

В состав Усень-Ивановского сельского совета входят сёла Усень-Исвановское, Веровка, деревни Чермасан, Сосновый Бор, Красная Заря, Покровка, Пыжьяновский. Связь со столицей республики осуществляется по автодороге М-5"Урал", далее по дороге республиканского значения Чишмы − Аксеново – г.Белебей и по дороге местного значения г. Белебей – с. Усень-Ивановское.

В северной и северо-восточной части  территории сельского поселения расположены действующие и ликвидированные нефтяные скважины. Запасы нефти истощены и поэтому нефтедобывающая отрасль промышленности не решает экономические проблемы района.

с. Усень-Ивановское

Село Усень-Ивановское − административный центр сельского поселения. Численность населения − 850 человек, расположено в центральной части сельского поселения. Расстояние до райцентра г. Белебей – 18 км, до ж/д станции Аксаково – 29 км. С северо-запада и юго-запада территорию села ограничивают санитарно-защитные зоны от свалки ТКО, скотомогильника с соблюдением санитарно-защитных зон 500 м, 1000 м. Кладбище расположено восточнее села на левом берегу р. Усень. Электроподстанция и территория нефтяных скважин расположились на севере выше р. Усень. Из производственных и сельских предприятий вблизи населенного пункта расположены МТМ и МТФ по левую сторону села Усень-Ивановское.

Рекреацией населенного пункта служат культуры сосны и лиственницы растущие вдоль западной окраины села с севера на юг, которые являются дендрологическим памятником природы Усень-Ивановского сельсовета. Так же здесь располагаются памятники истории и архитектуры – музей им. М. Цветаевой и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Планировочная структура села продольно-вытянутая с северо-востока на юго-запад на правом берегу р. Усень. В центральной части села по улицам Комсомольская, Гагарина располагается общественная зона.

Проектом предлагается строительство новых жилых участков в юго-западной, западной и северной частях села.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге местного значения с западной стороны села V категории с щебеночным покрытием.

с. Веровка

Село расположено в 12 км к востоку от административного центра с. Усень-Ивановское. Население – 277 человек. Село территориально ограничено с востока – рекой Курсак, с севера – государственным природным заказником. Из памятников истории в с. Веровка расположена разрушенная церковь Михайло-Архангельская.

Общественная зона села сложилась в центральной части населенного пункта по улицам  Веровка, Новая.

Из сельхозпредприятий  и коммунально-складских предприятий – пилорамы (ИП Ильин А.М)  и склады расположены на северо-востоке за границами села вдоль дороги, ведущей в д. Чермасан.

Резервы жилых участков предлагается разместить на территории, ныне занятой лугами внутри населенного пункта по ул. Выселки.

Въезд в населенный пункт осуществляется с северной стороны по дороге местного значения с щебеночным покрытием.

д. Сосновый Бор

Деревня расположена в северной  части на границе сельского совета вдоль р. Усень. Население деревни – 72 человека. Расстояние до райцентра г. Белебей – 24 км, до ж/д станции Аксаково – 34 км.

Въезд в населенный пункт осуществляется в северной части деревни по грунтовой дороге.

Общественными объектами деревни служат ФАП и магазин. Объектов сельхопредприятий не наблюдается.

д. Красная Заря

От центра сельсовета деревня удалена на расстоянии 6 км. Население – 35 человек.

Транспортная связь с центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения V категории с щебеночным покрытием. Расстояние до районного центра (г. Белебей) − 25 км, ближайшей ж/д станции (Аксаково) − 35 км.

Объекты общественно-делового и коммунально-бытового назначения в населенном пункте отсутствуют.

д. Чермасан

Деревня расположена в 14 км к северо-востоку от административного центра сельсовета вдоль реки Чермасан. Население – 7 человек. Расстояние до райцентра г. Белебей – 32 км, до ж/д станции Аксаково – 42 км. Деревня расположена в Усень-Ивановском государственным природном заказнике.

Въезд в населенный пункт осуществляется с востока по дороге местного значения с щебеночным покрытием.

Объекты общественно-делового и коммунально-бытового назначения в населенном пункте отсутствуют.

д. Пыжьяновский

Деревня удалена на 21 км к северо-востоку от административного центра сельсовета с. Усень-Ивановское. Население – 2 человека.

Транспортная связь с центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения V категории с щебеночным покрытием. Расстояние до районного центра (г. Белебей) − 37 км.

Объекты общественно-делового и коммунально-бытового назначения отсутствуют. Демографическая структура населения вымирает.

д. Покровка

Деревня находится в 8 км к юго-западу от административного центра сельсовета с. Усень-Ивановское. Население – 5 человек. Транспортная связь с центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения V категории с щебеночным покрытием. Расстояние до районного центра (г. Белебей) − 11 км, до ж/д станции Аксаково – 19 км.

Объекты общественно-делового и коммунально-бытового назначения отсутствуют.

Проектом предусматривается развитие деревни на свободных участках, на землях ныне занятыми лугами.

1.2 Существующая застройка

1.2.1 Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов Усень-Исвановское, Веровка, Чермасан, Сосновый Бор, Красная Заря, Покровка, Пыжьяновский сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет представлена жилыми домами усадебного типа с участками.

1.2.2 Общественная застройка

с. Усень-Ивановское

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений дана на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены по улицам Гагарина, Комсомольская. Здесь находятся администрация сельсовета, магазины, сельский дом культуры, библиотека, сельская врачебная амбулатория, детский сад, отделение связи, отделение банка, церковь, музей, спортивная площадка. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

с. Веровка

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений приведена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по улицам Веровка, Новая. Здесь находятся клуб, магазин, ФАП, библиотека, церковь. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Сосновый Бор

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания размещены по улице Центральная. Здесь находятся ФАП, магазин. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания               населённых пунктов

Таблица  №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуется на существ. числ. населения | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Усень-Ивановское (850 чел.) |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Дошкольные организации (аренда в школе) | мест | 33-34 | 29 | 25/25 | 86 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 122 | 308 | 252 |
| Библиотека (аренда в СДК) (на 1-3 тыс. чел.) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 5,1-6,4 4,3-5,1 | 21,2 − | 331 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 68 | в школе | 100 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-190 | 196 | 270 | 138 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 255 | 123 | 48 |
| Сельская врачебная амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Станция скорой помощи (1 автомоб. до 5 тыс. жит.) | маш. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м² | 14,0 | 12,0 | При больнице | 100 |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отд. связи (0,5–6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Пожарное депо на 1 машину | 1 пождепо. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Бассейн "Чайка" | м² зеркала воды | 20-25 | 21,3 | В лагере | 100 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище напол. 80% за границей дер. | га | 0,24 | 0,20 | 2,3 | 1150 |
| с. Веровка (277 чел.) |
| Дошкольные организации (аренда в школе) | мест | 33-34 | 10 | – | 0 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 40 | – | 0 |
| Библиотека (аренда в ДК) (на 1-3 тыс. чел.) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 1,7-2,1 1,4-1,7 | 6,9 − | 328 |
| Клубы сельских поселений (на 3-5 тыс. чел.) | 1 место | 230-190 | 64 | 50 | 78 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 83,1 | 46,2 | 56 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище наполн. 80% за границей дер. | га | 0,24 | 0,07 | 0,3 | 429 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| д. Сосновый Бор (72 чел.) |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 21,6 | 10,0 | 46 |
| Кладбище наполн. 80% за границей дер. | га | 0,24 | 0,02 | 1,5 | 7500 |
| д. Красная Заря (35 чел.) |
| Кладбище наполн. 80% за границей дер. | га | 0,24 | 0,008 | 0,2 | 2500 |
| д. Покровка (5 чел.) |
| Кладбище наполн. 80% за границей дер. | га | 0,24 | 0,001 | 1,0 | 100000 |

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Усень-Ивановского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица  №2

| Наименование | Един. измерен. | Адрес | Емкость | Размеры земельных участков | Ведомств. принад- лежность | Кол. работ-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | По факту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магазины продовольственных товаров, кулинарии или смешанных товаров | м2 торг. пл |  |  |  |  |  |  |
| ИП Мостолярчук И.В. Павильон "Усень-1" |  | с. Усень-Ивановское, ул.Гагарина, 104/1 | 54,0 | 31,4 |  |  |  |
| ИП Мостолярчук И.В. Павильон "Усень-2" | −//− | с. Усень-Ивановское, ул.Комсомольская, 74 | 38,0 | 31,6 |  |  |  |
| ООО "Светлана" Магазин "Светлана" | −//− | с. Усень-Ивановское, ул.Комсомольская, 35 | 151,0 | 60,0 |  |  |  |
| ИП Ильин А.М. Павильон "Мечта" | −//− | с. Веровка, ул.Новая, 2а | 18,9 | 10,0 |  |  |  |
| ИП Искандаров Р.В Магазин "Полянка" | −//− | с. Веровка, ул. Веровка, 39 | 198,6 | 28,2 |  |  |  |
| Белебеевское ПО "Лавка на дому" | −//− | д. Сосновый Бор, ул.Центральная, д.2 кв. 1 | 38,0 | 10,0 |  |  |  |
| ИП Мышаков А.В. Павильон "Диана" | −//− | с. Веровка, ул.Веровка, 36 | 12,0 | 8,0 |  |  |  |

1.2.3.  Производственная, коммунально-складская застройка

На территории сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет расположены такие сельскохозяйственные предприятия, как ООО "Ивановское". Направление хозяйства – растениеводство, животноводство.

с. Усень-Ивановское

Сельскохозяйственные и коммунально-складские предприятия: МТФ (25 голов) и МТМ расположены на западе села, пилорама (ИП Денисов А.Н).

с. Веровка

Сельскохозяйственные и коммунально-складские предприятия: Пилорама (ИП Ильин А.М), зерносклад, ремонтно-мастерская и склад расположены на востоке от села, вдоль дороги местного значения.

Экспликация предприятий приведена на чертеже «Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

Таблица №3

| Наименов. предприятия, учреждения и организации | Адрес | Направление хозяйства | Численность кадров, чел. | Площадь предприятия, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО "Ивановское" | с. Усень-Ивановское (юрид. адрес) Ул. Гагарина, 101 | Животноводство растениеводство | 18 | 1511 |

Малое предпринимательство

Таблица №4

| № | Наименов. предприятия, учреждения и организации | Отрасль | Численность кадров, чел. | Направление хозяйства | Площадь предприятия, га | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ИП Денисов А.Н | Распилка древесины | - | древесина | 63,0 | с.Усень-Ивановское, ул.Школьная, 82 |
| 2 | ИП Ильин А.М | Распилка древесины | - | древесина | 132,0 | с.Веровка, ул.овражная, 37 |

# 1.3.  Особо охраняемые природные территории

На территории Усень-Ивановского сельсовета расположены следующие особо охраняемые природные территории:

РЕЕСТР недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан на территории Усень-Ивановского сельсовета

Белебеевского района:

Таблица №5

| Наименование памятника | Село, деревня, улица | Датировка | Современное использование, для пам. археологии – источник | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Памятники истории и архитектуры |
| Церковь Михайло-Архангельская (деревянная) | с. Веровка | 1882г. | Разрушается | Памятник истории и архитектуры |
| Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Старообрядческая церковь) | с. Усень-Ивановское | 1905-1908 гг. | Действующая церковь, состояние хорошее | Памятник истории и архитектуры |
| Усень-Ивановское лесничество | с. Усень-Ивановское | Кон. XIX в. | Республиканская собственность (Гослесфонд) | Вновь выявленный |
| Памянтики археологии |
| Усеньское селище | В 6 км. к югу от с. Усень-Ивановское на левом берегу р. Усень | Неизвестно | ОГРН 1080255000066 ИНН 0255014585 | Вновь выявленный |

1.4. Территории месторождений

На территории СП Усень-Ивановский сельсовет месторождений и лицензионных участков общераспространенных полезных ископаемых на 01.01.2016 не зарегистрировано.

На территории СП Усень-Ивановский сельсовет расположены три участка ОПИ, разрабатываемые для собственных нужд:

- в 0,5 км северо-западнее с. Усень-Ивановское (уч. №1);

- в 2,3 км западнее с. Усень-Ивановское (уч. №2);

- в 0,65 км южнее с. Усень-Ивановское (уч. №3).

Из полезных ископаемых сельское поселение Усень-Ивановский сельсовет известен месторождениями нефти. Расположение нефтяных скважин см. на опорном плане и в разделе исходно-разрешительной документации.

1.5. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Усень-Ивановского сельсовета, является автомобильная дорога местного значения, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Белебеевского района и c Уфой с выходом на автомагистраль г. Белебей – Чишмы – Уфа. Автомобильная дорога относится к V категории с щебеночным покрытием протяженностью 38,4 км в границах сельского поселения.

Внутрихозяйственные связи осуществляется по дорогам IV−VI категорий с щебеночным покрытием. При не высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить наличие дорог, требующих дальнейшего совершенствования. Все населенные пункты сельского поселения имеют устойчивую круглогодичную автотранспортную связь с центром сельсовета и районным центром.

Трубопроводный транспорт на территории Усень-Ивановского сельсовета представлен нефтепроводом.

Перечень автомобильных дорог общего пользования в

сельском поселении Усень-Ивановский сельсовет

Таблица №7

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Категория дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль- тобетон | гравий | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Усень-Ивановское-Веровка | V | 12,8 | - | 12,8 | - |
| 2 | Усень-Ивановское-Сосновый Бор-Красная Заря | V | 7,0 | - | 7,0 | - |
| 3 | Веровка-Чермасан | V | 9,2 | - | 9,2 | - |
| 4 | Покровка-Усень-Ивановское | V | 7,7 | - | 7,7 | - |
| 5 | Чермасан-Пыжьяновский | V | 5,9 | - | - | 5,9 |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

Таблица №8

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Усень-Ивановское | 8,9 | 6,23 |
| с. Веровка | 4,0 | 2,8 |
| д. Чермасан | 1,9 | 1,33 |
| д. Сосновый Бор | 1,32 | 0,92 |
| д. Красная Заря | 1,0 | 0,7 |
| д. Покровка | 0,7 | 0,5 |
| д. Пыжьяновский | 0,45 | 0,32 |

1.6. Земли специального назначения

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

− СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

− СЗЗ от свалок ТКО – 1000м;

− СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

1.6.1. Кладбища

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Нормативная потребность существующего населения в кладбищах 1,248 чел. х 0,24 га = 0,3 га, существующая обеспеченность равна 5,3 га, следовательно, увеличение территории кладбищ не предусматривается.

Таблица  №9

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище с. Усень-Ивановское | Восточнее села | 0,3 | 2,3 | 80 % |
| 2 | Кладбище с.Веровка | На СЗ | 0,7 | 0,3 | 80 % |
| 3 | Кладбище д. Сосновый Бор | южнее | 0,2 | 1,5 | 80 % |
| 4 | Кладбище д. Красная Заря | севернее | 0,1 | 0,2 | 80 % |
| 5 | Кладбище д. Покровка | На СВ | 0,9 | 1,0 | 80 % |
| Всего: |  | 5,3 |  |

Потребность наличного населения Усень-Ивановского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

1.6.2. Свалки твёрдых коммунальных отходов

Согласно справке администрации Усень-Ивановского сельского совета следующие свалки ТКО на сегодняшний день подвергаются рекультивации. На месте бывших свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных или (мусоро-сортировочных) станций и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТКО в г. Белебей.

Таблица №10

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Усень-Ивановское | На СЗ | 0,4 | 0,5 | 45 |

1.6.3. Скотомогильники

На территории сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет располагается 1 скотомогильник с биологической камерой в 1,1  км от застройки населенных пунктов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильник – объект II класса и санитарно-защитные зоны от него составляет 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица  №11

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Усень-Ивановское | На ЮЗ | 1,1 | 0,6 | 0,001 |

1.7. Планировочные ограничения градостроительного развития террито-     рии

1.7.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретные  нерестовые полосы, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006, береговые полосы – в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев и озер и на которых установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

1.7.2. Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, которая устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья, согласно нормам, принимается 50 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод не определяется.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Усень-Ивановского сельского поселения следующие:

Таблица №12

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Усень | 147 | 200 | 50 | 20 |
| р. Чермасан | 186 | 200 | 50 | 20 |
| р. Курсак | 60 | 200 | 50 | 20 |
| р. Письменка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| р. Метево | 20 | 100 | 50 | 20 |
| р. Покровский | 4,5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Каменный Ключ | 3,5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Шарлама | 5,0 | 50 | 50 | 5 |
| р. Тюрякай | 4,0 | 50 | 50 | 5 |
| р. Илень | 8,7 | 50 | 50 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всему северу и юго-востоку территории сельского поселения.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м.

1.7.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300м − ПС (35/10 кВ).

1.7.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.7.5. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории сельского совета проходит газопровод высокого давления I категории – 0,32 МПа с условными диаметрами 110, 100 и 63 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

1.8. Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ от 300 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

Таблица №13

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ООО "Ивановское" | Растениеводство, животноводство | 300 |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице 14.

Регламенты использования территории санитарно-защитных

зон предприятий

Таблица№14

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследователь-ские лаборатории, спортивно-оздорови-тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка

2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст. «Аксаково» по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и «Обзорной записки «Охрана окружающей среды в Белебеевском районе» Государственного комитета РБ по охране окружающей среды, 2001г.

Проектируемый район расположен южном Предуралье в центре Бугульмино-Белебеевской возвышенности и характеризуется умеренно континентальным климатом и устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе 5867Мдж/м2, продолжительность солнечного сияния 1850-1820час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2 оС. Средняя температура января, самого холодного месяца зимы, достигает –14,5°, средняя температура июля +18,1°. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –47о, абсолютная максимальная +37о.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее –30оС и 15 дней с температурой менее –20оС. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143см, раз в 50 лет – 198см.

Влажностный режим. Территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360мм, однако бывают годы, когда в весенне-летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3-х месяцев, в результате чего возникают засухи.

Максимальный суточный максимум осадков 50мм.

В холодный период сильные снегопады и редкие оттепели обусловливают довольно мощный снежный покров (ноябрь–апрель), достигающий к концу зимы 40см высоты. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 203кг, в 50 лет – 302кг. Полностью снег сходит в конце апреля.

Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%., наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2м/с. южных и юго-западных направлений, 2,6м/сек. – северных и северо-восточных. Скорость ветра, возможная 1 раз в 100лет составляет 22м/сек., 1 раз в 5 лет – 17м/сек.

Опасные погодные явления представлены грозами, метелями и туманами.

Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса более 400м3/пог.м.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5-7дней.

Климатические условия для строительства. По климатическому районированию территории России для строительства Белебеевский район РБ относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 219дней.

Территория относится к району с повышенным потенциалом загрязнения ат-мосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1.Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2.Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3.Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4.Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4-7м/сек.).

Повторяемость слабых ветров составляет 20% с максимумом в августе-сен-тябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-06км и 2-60С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км и 5-100С), минимум – летом.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятные - территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 2200-23000С, значение гидротермического коэффициента – 0.8-1.2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый), продолжительность периода активной вегетации – 170дней. Суховеи и пыльные бури создают трудности в весенне-летний период для сельского хозяйства.

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150С – 95дн., с температурой от –5 до -150С – 80-100дн., мощность снежного покрова – 30-40см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5м/сек., зимой – 4,0-4,5м/сек.

2.1.2. Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика

Белебеевский район расположен в южном Предуралье в центре Бугульмино-Белебеевской возвышенности, на западе Республики Башкортостан, в верховьях реки Белебейки, левого притока Усень. Тип рельефа – приподнятая часть Бугульмино-Белебеевской возвышенности, сильно расчлененная оврагами и балками. С севера к городу Белебей подступает гора Долгая (376,6 м над уровнем моря).

Территория характеризуется пологоволнистыми водораздельными пространствами с абсолютными отметками 280-420м.

Основными для строительства сооружений служат преимущественно эллювиально-делювиальные суглинистые и аллювиальные супесчано-суглинистые и гравийно-песчано-галечниковые отложения мощностью до 12 м. На крутых склонах выходят коренные породы, а у подножий скапливаются облочные осыпи. Коренные основы представлены нижнепермскими карбонатно-тирригенными породами и другими полускальными, а также метаморфическими некарбонажными породами, содержащими линзы и прослои карбонатных скальных пород.

2.1.3. Гидрография

Многочисленные реки и озера украшают природу. Основная часть имеет длину менее 100 км.

Вся речная сеть относится в 3-м речным системам:

-Волга система;

- Урал система;

- Обь система (менее 1% территории, Греки, Уй, Мяс).

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупными реками Усень (протяженность 147км), протекающей по центру сельского поселения; р. Чермасан (186км) − речка протекает в северной части сельского поселения вдоль д. Чермасан и является притоком реки Белая.

Гидравлическая сеть представлена также системой притоков рек, представляющих собой мелкие речки, имеющие характер ручьев с незначительным водным дебитом протяженностью менее 10 км.

Водный режим характеризуется весенним половодьем (60-70% годового стока), продолжающимся 2-3 месяца, летней меженью (от 10 до 30% годового стока), прерываемой паводками, и зимней меженью (не превышает 10-15% годового стока). Минерализация рек западных равнинных территорий 1,16г/л.

Перечень рек на территории СП Усень-Ивановский сельсовет

Таблица №15

| №п/п | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохран. зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Усень | Ик | 147 | 200 |
| 2 | р. Чермасан | Белая | 186 | 200 |
| 3 | р. Курсак | Усень | 60 | 200 |
| 4 | р. Письменка | Усень | 11 | 100 |
| 5 | р. Метево | Усень | 20 | 100 |
| 6 | р. Покровский | Усень | 4,5 | 50 |
| 7 | р. Каменный Ключ | Усень | 3,5 | 50 |
| 8 | р. Шарлама | Усень | 5,0 | 50 |
| 9 | р. Тюрякай | Усень | 4,0 | 50 |
| 10 | р. Илень | Усень | 8,7 | 50 |

2.1.4. Растительность

Для территории, относящейся к типичной лесостепной природной зоне, характерно сочетание массивов лиственных и лиственно-хвойных лесов с луговыми степями. Освоенность территории высокая (70-80%). Естественные ландшафты сохранены на 25% территории на холмах  и склонах увалов.

Облесенность Белебеевского района составляет 15%. Леса расположены неравномерно: основные лесные массивы находятся в северо-западной, западной и юго-восточных частях района, на других территориях леса представлены небольшими степными колками.

Территория Усень-Ивановского сельсовета расположена на границе основных северо-восточных лесных массивов.

В породном составе преобладают мягколиственные леса (62%) - береза и осина, твердолиственные, преимущественно дуб, встречаются в 24%, хвойные породы – в 14% (сосна – 12%). Всего в лесах произрастает около 20 видов лесообразующих пород (ель, лиственница, дуб, ясень, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь, ива) и других древесно-кустарниковых растений (бересклет бородавчатый, крушина, калина, черемуха, рябина красная, шиповник, лещина, жимолость, акация желтая, боярышник, малина, вишня степная, бузина красная и т.д.).

Среди разнотравья наиболее характерны мятлик узколистный, тонконог луговой, костер безостый, типчак, овсяница луговая, ежа сборная, осока ранняя, тысячелистник и многие другие виды.

2.1.5. Почвы

Преобладающими почвами на территории района являются черноземы типичные карбонатные занимающие 42% территории района, формируясь повсеместно. Далее идут – черноземы выщелоченные-20%, черноземы типичные-17% которые формируются отдельными контурами среди черноземов типичных карбонатных. Почвы овражно-балочного комплекса распространены повсеместно.

Природные условия района в сочетании с большой степенью распаханности территории и интенсивным использованием земель привели к деградации почвенного и растительного покрова на значительных площадях.

Основными факторами деградации почвенного покрова являются процессы эрозии, заболачивания, подкисления почвенной среды, химическое загрязнение и другие.

Приуроченность части пахотных угодий к эрозионно-опасным склонам, несоблюдение комплекса противоэрозионных мероприятий (вспашка вдоль склонов, отсутствие достаточной сети лесополос, регулирование снеготаяния), привело к развитию водной эрозии. Кроме того, в южной части на территории района развита ветровая эрозия.

Главными причинами развития эрозии, наряду с природными (сложность геоморфологии, ливневый характер осадков, интенсивное снеготаяние), является нарушение структуры землепользования: нерациональное соотношение площадей пахотных, луговых и лесных угодий.

Еще одним фактором деградации почвенного покрова является засоренность камнями. Многолетняя глубокая вспашка склоновых земель с неглубоким залеганием коренных отложений способствует переносу камней в пахотный горизонт.

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выполнена на основе анализа градостроительной ситуации с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов земель под новую жилую застройку, а также с учетом перспектив развития.

Планировочное решение проектируемых населённых пунктов максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре населённых пунктов и сельского поселения в целом.

Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом исходных данных и предложений сельского совета и ОАиГ Администрацией района.

Село Усень-Ивановское

В селе Усень-Ивановское на данный момент существуют администрация сельсовета, магазины, сельский дом культуры, библиотека, сельская врачебная амбулатория, детский сад, отделение связи, отделение банка, церковь, музей, спортивная площадка. Развитие села планируется в проектируемых границах на территориях, ныне занятых лугами в юго-западной, западной и северной частях села, с благоустройством и инженерным обеспечением. Запроектированы недостающие по действующим нормам магазины смешанной торговли, пункт бытового обслуживания.

Предусматривается гостиница (10 мест), кафе (50 пос. мест), которые будут расположены в центральной части села. Для размещения пункта приема вторсырья выделена площадка в северной части по ул. Школьная.

с. Веровка

Проектром предлагается разместить новые жилые участки на территории, ныне занятой лугами внутри населенного пункта по ул. Выселки. Предусматривается дальнейшее упорядочение сложившейся застройки, размещение недостающих объектов обслуживания на новой территории, благоустройство и инженерное обеспечение. Из объектов образования, культуры и искусства – предусмотреть начальную школу на 55 мест, детский сад на 15 детей, клуб, магазин, пункт бытового обслуживания, помещение досуга.

д. Покровка

Из объектов культурно-бытового обслуживания в деревне планируется запроектировать магазин. В центральной части деревни на территории, ранее занятой лугами на первую очередь и расчетный срок предусматривается строительство жилых участков.

Развитие деревень Сосновый Бор, Красная Заря, Чермасан, Пыжьяновский не предусматривается из-за отсутствия на территории на перспективу.

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

В пределах оси «запад-восток» − Туймазы-Октябрьский-Белебеевский и Уфимский центры развития, а также Миасс-Златоустовский в Челябинской области.

Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет. На территории сельского совета насчитывается 1 сельхозпредприятие (ООО "Ивановское").

Сельское хозяйство нуждается в развитии собственной современной перерабатывающей базы как в растениеводстве, так и в животноводстве, что позволит решить проблему занятости населения, снизить издержки обращения, полностью обеспечить население района продуктами питания, использовать отходы переработки.

Территория сельского поселения расположена на одном из основных межрайонных автомобильных магистралей Чишмы – Уфа, связывающих основные центры социально-экономического развития региона, что оказывает положительное воздействие на темпы и уровень развития территории поселения.

В структуре сельхозпродукции значительная роль отводится животноводству, растениеводству.

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей населённых пунктов Усень-Ивановский сельсовет на 01.12.2015 год.

Плотность населения района (1248 чел : 329,02 км2 = 3,79 чел/км2) в 7,5 раз ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Показатели рождаемости, смертности на 1000 чел. населения не представлены.

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Чуть больше половины населения – 59,2% в среднем по сельсовету составляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%).

Молодежь направляется в г. Уфу, на север.

Техническим заданием не предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения, население будет продолжать расти за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.

3.3. Численность населения

Численность населения Усень-Ивановского сельского совета

Таблица №16

| № п/п | Наименование населенных пунктов сельсовета | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Село Усень-Ивановское | 850 | 293 |
| 2 | Село Веровка | 277 | 96 |
| 3 | Деревня Чермасан | 7 | 3 |
| 4 | Деревня Сосновый Бор | 72 | 28 |
| 5 | Деревня Красная Заря | 35 | 13 |
| 6 | Деревня Покровка | 5 | 3 |
| 7 | Деревня Пыжьяновский | 2 | 2 |
|  | Всего | 1248 | 438 |

Средний размер семьи равен:   1248 : 438= 2,85

Динамика численности населения Усень-Ивановского сельского совета

Таблица №17

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост/убыль(+или−) | Механический прирост/убыль (+или−) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1300 | +18/-8 | +39/-36 |
| 2014 | 1256 | +15/-20 | +56/-76 |
| 2015 | 1248 | +12/-5 | +36/-33 |
| 2016 | 1193 | Нет данных | Нет данных |

Убыль населения с начала 2013 г. на начало 2016 года составило 107 человек.

Демографический состав населения Усень-Ивановского сельского совета

Таблица №18

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2015 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет (0-6 ) |  |  | 195 |  |
| 7-15 лет |  |  |  |  |
| 15-17 лет |  |  |  |  |
| 17-55лет/женщины |  | 331 |
| 17-60 лет/мужчины |  | 408 |
| Пенсионный возраст |  |  | 314 |  |

В возрасте от 17 лет и старше состав населения характеризуется незначительной диспропорцией в соотношении полов в пользу мужчин, показатель долевого перевеса составляет 10,4 % (табл. 15).

Половая структура населения Усень-Ивановского сельсовета

Таблица №19

| Всего населения старше 17 лет | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| На исходящий 2015 г. − 739 | 408 | 331 |
| 100% | 55,2% | 44,8% |

В справках «Численность населения» (1248 чел.), «Динамика численности населения» 1193 чел.), «Демографический состав» (1248 чел.) сельского поселения (постоянно проживающих на начало 2016 года) показатели немного расходятся.

Данные справки предоставлены администрацией СП Усень-Ивановский сельсовет и ОАиГ администрации МР Белебеевский район Республики Башкортостан.

За основу расчётов принята 1-я справка с количеством жителей 1248 человек.

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической ёмкости территории

Численность населения сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет на проектируемый период (2016г.) составила 1248 человек, при этом общее количество семей (см. таблицу №16) – 438, средний размер семьи (коэффициент семейности) равен: 1248 : 438 = 2,85.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.  Согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Усень-Ивановский сельсовет, принят 3,2.

Расчет численности населения

Таблица №20

| Показатели | с. Усень-Ивановский | с. Веровка | д. Чермасан | д. Сосновый Бор | д. Красная Заря | д. Покровка | Д. Пыжьяновский | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существ. население | 850 | 277 | 7 | 72 | 35 | 5 | 2 | 1248 |
| На I очередь строительства 2026 г |
| Количество новых участков | 21 | 19 | - | - | - | 13 | - | 53 |
| Население новых участков | 67 | 61 | - | - | - | 41 | - | 169 |
| С учётом сущест-го населения | 917 | 338 | 7 | 72 | 35 | 46 | 2 | 1417 |
| На расчётный срок до 2036 г. |
| Количест-во новых участков | 28 | 15 | - | - | - | 19 | - | 62 |
| Населние новых участков | 90 | 48 | - | - | - | 61 | - | 199 |
| С учётом населен. I очер. и сущест-го населения | 1007 | 386 | 7 | 72 | 35 | 107 | 2 | 1616 |

Площади участков в с. Усень-Ивановский, с. Веровка, д. Покровка приняты по 0,25-0,5 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 26137,2 м2 состоит из 577 малоэтажных жилых домов.

Количество домов по населенным пунктам Усень-Ивановского сельсовета

Таблица №21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Камен./смешан./деревянных малоэтажн. жилых домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Усень-Ивановский | 393 | Нет данных |
| 2 | с. Веровка | 112 | Нет данных |
| 3 | д. Чермасан | 10 | Нет данных |
| 4 | д. Сосновый Бор | 31 | Нет данных |
| 5 | д. Красный Ключ | 19 | Нет данных |
| 6 | д. Покровка | 11 | Нет данных |
| 7 | д. Пыжьяновский | 1 | Нет данных |
| Итого: | 577 | 26137,2 |

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на 2016 год

составляет:   26137,2 м2 : 1248 чел. = 20,94 м2/чел.

К 2026 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел. Жилой фонд составит 1248 чел. х 25,6 м2/чел. = 31948,8 м2,

а жилищную обеспеченность домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилой фонд сельского поселения на 2026 год составит:

31948,8 м2 + 169 чел. х 30,0 м2/чел. = 31948,8 м2 + 5070 м2 = 37018,8 м2,

где 5070 м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.

Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2036 году составит:

37018,8 м2 + 199 чел. х 30 м2/чел. = 37018,8 м2 + 5970 м2 = 42988,8 м2,

где 5970 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2026 по 2036 годы.

3.5 Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Усень-Ивановский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – дороги

Р – рекреационные

С − земли специального назначения

С/х – сельскохозяйственного использования

И – иные территории

Таблица №22

| № п/п | Населенные пункты | Площ. терр. (га) сущ./ расч. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | И |
| 1 | с. Усень-Ивановское | 209,52 | 125,0 | 2,92 | - | 6,23 | 1,94 | - | 24,0 | 49,43 |
|  |  | 239,29 | 142,35 | 3,79 | - | 8,0 | 18,96 | - | 4,18 | 62,01 |
| 2 | с. Веровка | 135,38 | 50,2 | 2,06 | - | 2,8 | 5,84 | - | 61,7 | 12,78 |
|  |  | 135,38 | 58,8 | 2,25 | - | 3,57 | 9,2 | - | 49,55 | 12,01 |
| 3 | д. Чермасан | 68,14 | 3,74 | - | - | 1,33 | 2,3 | - | 60,73 | 0,04 |
|  |  | 68,14 | 3,74 | - | - | 1,33 | 2,3 | - | 60,73 | 0,04 |
| 4 | д. Сосновый Бор | 38,77 | 8,1 | 0,08 | - | 0,92 | 3,2 | - | 24,0 | 2,47 |
|  |  | 38,77 | 8,1 | 0,08 | - | 0,92 | 3,2 | - | 24,0 | 2,47 |
| 5 | д. Красная Заря | 22,64 | 11,54 | - | - | 0,7 | 0,98 | - | 8,19 | 1,23 |
|  |  | 22,64 | 11,54 | - | - | 0,7 | 0,98 | - | 8,19 | 1,23 |
| 6 | д. Покровка | 35,6 | 5,82 | - | - | 0,5 | 3,42 | - | 25,47 | 0,39 |
|  |  | 35,6 | 13,97 | - | - | 2,19 | 3,42 | - | 15,63 | 0,39 |
| 7 | д. Пыжъяновский | 8,39 | 1,33 | - | - | 0,32 | 0,52 | - | 6,16 | 0,06 |
|  |  | 8,39 | 1,33 | - | - | 0,32 | 0,52 | - | 6,16 | 0,06 |
| Итого: | 518,44 | 205,73 | 5,06 | - | 12,8 | 18,2 | - | 210,25 | 66,4 |
|  | 548,21 | 239,83 | 6,12 | - | 17,03 | 38,58 | - | 168,44 | 78,21 |

Примечание: в таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Баланс использования территорий

Территориальный баланс поселения по категориям земель

Таблица 23

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2016 г.) | Расчетный срок (до 2036г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 32902,19 | 32902,19 |
| в том числе по категориям: |
| 2 | Земель лесного фонда | га | 8350 | 8350 |
| 3 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | 11186,5 | 11186,5 |
| 4 | Земель водного фонда | га | 60 | 60 |
| 5 | Земель сельскохоз-го назначения | га | 12738,05 | 12708,28 |
| 6 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны, земли специального назначения | га | 22,3 | 22,3 |
| 7 | Земель транспорта | га | 26,9 | 26,9 |
| 8 | Земли населенных пунктов в т.ч: | га | 518,44 | 548,21 |
|  | жилых зон | га | 205,73 | 239,83 |
|  | общественно-деловых зон | га | 5,06 | 6,12 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, земли специального назначения. | га | 12,8 | 17,03 |
|  | рекреационных зон | га | 18,2 | 38,58 |
|  | сельскохозяйственные | га | 210,25 | 168,44 |
|  | иные земли | га | 66,4 | 78,21 |
| 9 | Земли запаса | га | 0 | 0 |

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в иную категорию

Таблица 24

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая категория перевода | Кадастровая стоимость, руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), сущ.права | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Усень-Ивановское |
| 02:09:000000:543 | 29,77 | Земли населенных пунктов | 2,1 | муниципальная | Для с/х производства | Малоэтажное строительство |

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков от 0,25 га до 0,50 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В конце прошлого и начале текущего века объекты и учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания строились в основном в трёх наиболее крупных населённых пунктах сельского поселения.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения ос-тальных деревень на расчётный срок объектами торгово-бытового обслуживания повседневного спроса,  культурно-досуговыми учреждениями и начальными школами с детскими садами.

Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образо-ваний.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Предусмотренные нормами помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения для библиотек и для досуга – в зданиях СДК, плоскостные спортивные сооружения – на территории спортядра при школах и в зонах рекреации.

Расчет основных объектов культурно-бытового обслуживания в населённых пунктах на I очередь не приводится из-за небольшой разницы их вместимости (площади) с потребностью на расчётный срок реализации проекта и нецелесообразности выделения очередей строительства.

Образовательные учреждения

Согласно представленным данным, в сельском поселении Усень-Ивановский сельсовет дошкольное образовательное учреждение имеется в с. Усень-Ивановское на 25 детей. Общеобразовательное учреждение расположено в с. Усень-Ивановское (308 учащихся). Для села Веровка на расчетный срок требуется детский сад на 15 мест и начальная школа на 55 учащихся.

Учреждения здравоохранения

Основным учреждением здравоохранения в с. Усень-Ивановское – сельская врачебная амбулатория, для с. Веровка, д. Сосновый Бор являются фельдшерско-акушерские пункты, а в деревнях Чермасан, Красная Заря, Покровка, Пыжьяновский − отсутствуют. Новых учреждений здравоохранения не требуется.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Население деревень сельсовета обеспечено сельскими клубами с недостаточным количеством мест. Проектом предлагается расширить клуб в с. Веровка (100 мест). Помещения для библиотек и для досуга разместить в зданиях СДК.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено строительство плоскостных спортивных сооружений при школах.

На расчётный срок предусматривается строительство спортзалов и помещений для физкультурно-оздоровительных занятий для учащихся при школах, используемых населением во внеурочное время, с отдельной входной группой помещений.

На сегодняшний день плавательный бассейн находится в детском лагере «Чайка», который находится в 10,7 км юго-западнее с. Усень-Ивановское.

Магазины

Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в новых селитебных зонах объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания

В связи с недостатком на сегодняшний день мест в придорожных предприятиях бытового обслуживания на I очередь и расчётный срок реализации генплана предлагается разместить пункты бытового обслуживания на 2-4 раб. мест в с. Усень-Ивановское, с. Веровка. В центре с. Усень-Ивановское возле сельского дома культуры предлагается разместить кафе на 50 посадочных мест.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормам, для обслуживания населения сельского поселения в с. Усень-Ивановское имеется 1 почтовое отделение (на 0,5-6,0 тыс. чел.) и отделение банка (на 0,3-0,5 тыс.чел.).

Гостиницы

Генпланом предлагается строительство одной гостиницы на 10 мест в с. Усень-Ивановское в центральной части в существующих границах села.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляет пождепо в с. Усень-Ивановское.

Свалки, полигоны ТКО

Согласно справке администрации сельсовета на территории сельского поселения имеется 1 свалка ТКО, имеющая паспортизацию, которая подлежит ликвидации. На месте свалки предлагается строительство мусоро-перегрузочной (мусоро-сортировочной) станции с дальнейшим вывозом на районный полигон ТКО в г. Белебей.

Перечень мест размещения отходов производства и потребления

Таблица №25

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | % заполнения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Усень-Ивановское | На СЗ | 0,4 | 0,5 | 45 |

Скотомогильники

Существующий скотомогильник расположен в с. Усень-Ивановское. Проектом предусматривается сохранение скотомогильника.

Таблица №26

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Усень-Ивановское | На ЮЗ | 1,1 | 0,6 | 0,001 |

Кладбища

Нормативная потребность населения населённых пунктов в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

Таблица №27

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище с. Усень-Ивановское | Восточнее села | 0,3 | 2,3 | 80 % |
| 2 | Кладбище с.Веровка | На СЗ | 0,7 | 0,3 | 80 % |
| 3 | Кладбище д. Сосновый Бор | южнее | 0,2 | 1,5 | 80 % |
| 4 | Кладбище д. Красная Заря | севернее | 0,1 | 0,2 | 80 % |
| 5 | Кладбище д. Покровка | На СВ | 0,9 | 1,0 | 80 % |
| Всего: |  | 5,3 |  |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Усень-Ивановское на расчётный срок

Таблица №28

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 917 чел. | Рас. Срок 1007 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | 25/25 | 31 | 34 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 308/104 | 132 | 145 |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | 21,2 - | 5,5-7,6 4,6-5,5 | 6,0-7,5 5,0-6,0 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. | м2 пл. пола | 70-80 | В школе | 73 | 80 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 50-60 | В СДК | 55 | 60 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 230-190 | 270 | 210 | 230 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 123 | 275,1 | 302 |
| Сельская врачебная амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия общепитания* | пос. мест | 40 | – | 57 | 65 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 4 | 4 |
| Гостиница* | мест | 6 | − | 9 | 10 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | В больнице | 12,8 | 14 |
| Бассейн с пл. зеркала воды | м2 | 20-25 | В лагере «Чайка» | 23 | 25 |
| Отделение банка на 0,5 тыс. чел. | 1 объект | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Отделение связи (0,5-6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пожарн. депо на 1 пож. авто | 1 объект до 5 тыс. нас. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище наполнено на 80% | га | 0,24 | 2,3 | 0,22 | 0,24 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 2,12 | 0,83 | 0,9 |
| Культовые здания | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

* вместимость гостиницы, предприятия общественного питания учитывают также население всего Усень-Ивановского сельского совета на расчетный срок.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Веровка на расчётный срок

Таблица №29

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 338 чел. | Рас. Срок 386 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | − | 49 | 55 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | – | 11 | 13 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 230-190 | 50 | 78 | 89 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 50-60 | − | 20 | 23 |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | 6,9 - | 2,0-2,5 1,7-2,0 | 2,3-2,9 1,9-2,3 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 46,2 | 101 | 116 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 1 | 2 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Культовые здания | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище наполнено на 80% | га | 0,24 | 0,3 | 0,08 | 0,09 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Покровка на расчётный срок

Таблица №30

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 46 чел. | Рас. Срок 107 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | − | 13,8 | 32,1 |
| Кладбище наполнено на 80% | га | 0,24 | 1,0 | 0,01 | 0,025 |

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения в д. Чермасан, д. Сосновый Бор, д. Красная Заря, д. Пыжьяновский на I очередь и расчётный срок не предусмотрены из-за отсутствия территории на перспективу.

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Проектом предлагается сохранить существующие производства, занимающиеся производством пищевых продуктов и развивать цеха по переработке сельхозпродукций. В с. Усень-Ивановское на расчетный срок предусмотреть пункт по приему вторсырья.

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличе-ние количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых. Все эти меро-приятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных. Территории для малого предприниматель-ства (производство столярных изделий, окон и т.п.) также предлагается размес-тить в производственных и коммунальных зонах.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды сельского поселения. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий населенных пунктов.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации населенных пунктов в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Перечень производственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей cм. справки в приложениях «Исходно-разрешительная документация».

3.6 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7 Озеленение

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны вдоль автодороги в северо-западной части села.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Таблица №31

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 2,0 | 2,0 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 3,06 | 4,12 |
| 3. Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 18,2 | 38,58 |
| - парки, скверы | - | - |
| - естественные насаждения | 18,2 | 18,2 |
| - водоохранное озеленение | - | 6,54 |
| - санитарно-защитное озеленение | - | 13,84 |
| Итого территорий объектов культ.-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования: | 23,26 | 44,7 |

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, и расчистка русла рек Усень и Чермасан на расчетный срок, в новых границах проектируемых селах и деревнях Усень-Ивановское (3800 м), Веровка (1500 м), Сосновый Бор (1800 м), Красная Заря (900 м), Покровка (1800 м), Чермасан (2000 м).

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик р. Дема, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

-  повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

-  обвалование территории;

-  обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий населённых пунктов осуществляется открытым способам по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Для Усень-Ивановского сельсовета железнодорожная станция находится в р.п Аксаково. Расстояние до райцентра г. Белебей –19-37 км.

Основной вид транспорта – автомобильный.

Существующую транспортную сеть представляет автодорога местного значения V категории.

Автодороги межрайонного значения с щебёночным покрытием связывают сельские населенные пункты между собой и с административным центром г. Белебей, далее на автодорогу районного значения III категории с асфальтобетонным покрытием Белебей – Чишмы – Уфа.

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 20 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,074 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Сельсовет имеет маршруты рейсовых автобусов г. Белебей – СП Усень-Ивановский сельсовет. Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов и поездов. Это связано с тем, что основные населённые пункты сельсовета расположены параллельно автодороге Чишмы-Аксеново.

Автобусные остановки размещаются в основном возле общественных центров, железнодорожные станции только в р.п. Аксаково Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Усень-Ивановское:            А1оч. = 0,917 х 320 = 293 авт.;

Ар.с. = 1,007 х 370 = 373 авт.;

для с. Веровка:                            А1оч. = 0,338 х 320 = 108 авт.;

Ар.с. = 0,386 х 370 = 143 авт.;

для д. Чермасан:                          А1оч. = 0,007 х 320 = 2 авт;

Ар.с. = 0,007 х 370 = 3 авт;

для д. Сосновый Бор:                 А1оч. = 0,072 х 320 = 23 авт;

Ар.с. = 0,072 х 370 = 27 авт;

для д. Красная Заря:                  А1оч. = 0,035 х 320 = 11 авт;

Ар.с. = 0,035 х 370 = 13 авт;

для д. Покровка:                        А1оч. = 0,046 х 320 = 15 авт;

Ар.с. = 0,107 х 370 = 40 авт;

для д. Пыжьяновский:               А1оч. = 0,002 х 320 = 1 авт;

Ар.с. = 0,002 х 370 = 1 авт;

для сельсовета в целом:              А1оч. = 1,417 х 320 = 453 авт;

Ар.с. = 1,616 х 370 = 598 авт.

По данным от ОГИБДД ОМВД России по Белебеевскому району РБ, на территории Усень-Ивановского сельсовета зарегистрированных транспортных средств, переведенные на газовое топливо не имеется.

На перспективу предлагается перевести остальные транспортные средства на газовое топливо до 2036 года.

5.4 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

1,417 тыс. чел. х 320 х 0,7=317 маш/мест на 1 очередь;

1,616 тыс. чел. х 370 х 0,7=419 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 79 маш/мест;

на расчетный срок – 105 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 16 маш/мест;

на расчетный срок – 21 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 48 маш/мест;

на расчетный срок – 63 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 79 маш/мест;

на расчетный срок – 105 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств

Расчет АЗС (АГЗС) и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 453 : 1200 = 0,3 ≈ 0 ед;        К р.с. = 598 : 1200 = 0,5 ≈ 1 ед.

Представленным данным администрацией Усень-Ивановского сельсовета существующие ближайшие АЗС (АГЗС) расположены в г. Белебей.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица №32

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1248 | 1417 | 1616 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 453 | 598 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 0 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 0 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 317 | 419 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 79 | 105 |
| В общественном центре (5%) |  | 16 | 21 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 48 | 63 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 79 | 105 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1 Теплоснабжение

Потребителями тепла в населённых пунктах Усень-Ивановского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечённостью 0,92 – 34 оС по местности «Аксаково», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и жилой застройкой на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам низкого, среднего и высокого давления от магистрального газопровода. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка – подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Направление использование газа

Потребность муниципального района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4–плита газовая 4-х конфорочная–1,5 м³/час;

ВПГ–водонагреватель проточный газовый–2,0 м³/час;

АОГВ–автоматический отопительный газовый водонагреватель–2,7 м³/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м³/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей–300 м³/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потреблений определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потреблений составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые  и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей ( на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории–промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены  по данным раздела "Теплоснабжение".

6.3. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов сельсовета на I очередь и расчетный срок являются родники и подземные воды.

Укрупнённые предварительные расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов приведены в таблице № 37, расчётные схемы водоснабжения и водоотведения  будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам.

Расчет объёмов водопотребления и водоотведения

Таблица №33

| Населённый пункт | **с. Усень-Ивановское | *с. Веровка | *д. Чермасан | *д. Сосновый Бор | *д. Красная Заря | *д. Покровка | *д. Пыжьяновский | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | I оч. стр. | 917 1007 | 338 386 | 7 7 | 72 72 | 35 35 | 46 107 | 2 2 | 1417 1616 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Общее колич. с учётом обществ. и произв. зд. м3/сут. | I оч. стр. | 16,14 17,72 | 2,02 2,32 | 0,04 0,04 | 0,43 0,43 | 0,21 0,21 | 0,28 0,64 | 0,01 0,01 | 19,39 21,37 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем водоотведения принимается равным объему водопотребления.

* Водопотребление принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

** Водопотребление централизованное, принято 160 л/сут. на 1 жителя+10% на производственные нужды и неучтенные арсходы=176 л/сут. (установленные нормы там же).

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Водозабор «Усеньский»

Водозабор введен в эксплуатацию в 1975 году, является основным источником холодного водоснабжения города Белебей. Находится в 2-х км к северо-востоку от города в долине реки Усень, в устьевой части р. Белебейка. Площадь водозабора 206,238 га. Фактическая мощность водозабора 600-700 м3/час (2009г.).

Водозабор «Усень» разделен на 3 зоны и включает:

– Усень-1 (16 скважин);

– Усень-2 (11 скважин);

– Усень-3 (2 скважины).

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: Из скважин водозабора Усень-1, Усень-2, Усень-3 вода поступает в железобетонный резервуар 1000 м3 насосной станции 2 подъема «Усень-2», далее по двум водоводам Д=300 мм на площадку напорных резервуаров «Верхняя зона» и по водоводу Д=500 мм подается в город населению и на насосную станцию III подъема «Нижняя зона». На насосной станции 2 подъема «Усень-2» установлены 4 насосных агрегата марки ЦНС 300/240-3 шт.,ЦНС 400/210-1 шт.

Вода обезвреживается на бактерицидных установках типа ОВ-150, которая находится на насосной станции 2 подъема «Усень-2» и на площадке напорных резервуаров «Верхняя зона».

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Усень-Ивановское – 917 чел., с. Веровка – 338 чел., д. Чермасан – 7 чел., д. Сосновый Бор – 72 чел., д. Красная Заря–35 чел., д. Покровка–46 чел., д. Пыжьяновский–2 чел.) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение на расчетный срок (с. Усень-Ивановское – 1007 чел., с. Веровка – 386 чел., д. Чермасан – 7 чел., д. Сосновый Бор – 72 чел., д. Красная Заря–35 чел., д. Покровка–107 чел., д. Пыжьяновский–2 чел.) – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в насто-ящее время в Усень-Ивановском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (с. Веровка, д. Чермасан, д. Сосновый Бор, д. Красная Заря, д. Покровка, д. Пыжьяновский), а в населённых пунктах более 500 чел. (с. Усень-Ивановское к расчётному сроку проекта) − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС п. Приютово.

БОС построены в 1972 году, расположены в 1,5 км от п. Приютово на площади 11700 м2. Проектная мощность очистной станции составляет 6500 м3/сутки, построены без блока доочистки. По этой причине отведенные сточные воды являются недостаточно очищенными, поэтому требуется реконструкция очистных сооружений со строительством блока доочистки. Биологически очистные сооружения принимают для биологической очистки и обеззараживания сточных вод от жилой и промышленной зоны поселка с последующим отведением в ручей Косматка.

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в ручей Косатка, осуществляет аккредитованная лаборатория предприятия, которая также проводит контроль за качеством сточных вод, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему водоотведения п. Приютово.

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков и канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Белебеевского района производится от источников энергосистемы "Татэнерго" (ОЭС Средней Волги) по ВЛ-220 кВ Бугульма-Аксаково через п/ст. Аксаково 220/110/35/10 кВ.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчет электрических нагрузок

По всей территории населенных пунктов размещаются 15 ТП, мощностью 641,92 кВА. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

С учетом перспективы роста электропотребления населенных пунктов Усень-Ивановского сельсовета, проектом предусматривается строительство трансформаторных подстанций.

Количество проектируемых подстанций и мощности, установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94  «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчет электрических нагрузок

Таблица №34

|  | 1-я очередь строительства (2026 г.) | Расчетный срок (2036 г.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Существующая нагрузка (2016г.),кВт* | Приращение нагрузки, кВт* | Всего нагрузки, кВт* | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт* | Всего нагрузки, кВт* |
| с. Усень-Ивановское | 480,92 | 88,34 | 569,26 | 13,44 | 582,7 |
| с. Веровка | 108,4 | 38,62 | 147,02 | 9,8 | 156,82 |
| д. Чермасан | 7,0 | 0 | 7,0 | 0 | 7,0 |
| д. Сосновый Бор | 23,9 | 0 | 23,9 | 0 | 23,9 |
| д. Красная Заря | 13,3 | 0 | 13,3 | 0 | 13,3 |
| д. Покровка | 7,7 | 3,04 | 10,74 | 4,02 | 14,76 |
| д. Пыжьяновский | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

Обеспечение потребителей телефонной связью производится от АТС с. Усень-Ивановское, емкость которой составляет 231 абонентов.

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Глава VII. Охрана окружающей среды

При составлении данной главы использована информация, предоставленная администрацией СП Усень-Ивановский сельсовет.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сёл − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу. От автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды. Наиболее крупными предприятиями в районе являются:

- ООО «Ивановское»

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.7, таблица №10 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- оснащение стационарных источников выбросов газопылеулавливающими установками;

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

# СПРАВКА

о существующих и проектируемых котельных (электрокотельных)

в границах проекта планировки

Таблица № 35

| № или наимен. котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначен, (хоз.бытов, произвол.) | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды Гкал/ч | Резерв дефицит тепла Гкал/ч | Год начала эксплуат. | Соврем, состоян., возможно расшир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с.Усень-Ивановское (в школе) | МУП | теплоснабжение | RS-A500 | 2 | 1000 | Нет данных | Нет данных | 2010 | исправный |
| 2 | с.Усень-Ивановское (в больнице) | МУП | теплоснабжение | RS-A100 | 2 | 200 | Нет данных | Нет данных | 2012 | исправный |
| 3 | с.Веровка (в СКЦ) | МУП | теплоснабжение | КСТГ-25 | 1 | 25 | Нет данных | Нет данных | 2006 | исправный |
| 3 | с.Сосновый Бор (в ФАП) | МУП | теплоснабжение | КСТГ-16 | 1 | 16 | Нет данных | Нет данных | 2006 | исправный |

7.2. Охрана водных ресурсов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы или на земледельческие поля орошения.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 10, раздел 1.6.2.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

По обеспечённости населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Белебеевский район относится к частично обеспечённым. По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют требованиям ГОСТа. Значительный объём минерализованных подземных вод извлекается при добыче нефти (попутные воды).

Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения и не имеющие зон санитарной охраны.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водово-дов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

7.3. Сбор и удаление ТКО

Сбор и вывоз ТКО в Усень-Ивановском сельсовете на районный полигон ТКО, находящийся в г. Белебей, в дальнейшем предусматривается спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. В настоящее время вывозом ТКО на тракторных тележках занимается сама администрация сельского поселения.

Генеральная схема очистки территории Усень-Ивановского сельсовета на сегодняшний день не выполнена. Генеральная схема очистки территории выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию, по отдельному заказу.

Полигон ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутьсодержащих и про-масленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности на конкретном объекте по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности, если на этом объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности другим индивидуальным предпринимателем или другим юридическим лицом, имеющими лицензию на указанную деятельность.

# Запрещен прием на полигоны ТКО следующих видов отходов:

– жидкие отходы, содержащие вещества I-III классов.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

На территории Усень-Ивановского сельсовета  располагается 1 свалка ТКО с ССЗ 1000 м в 0,4 км от жилой застройки и 1 скотомогильник в 1, 1 км к юго-западу от с. Усень-Ивановское. Территория скотомогильника ограждена, внутри территории по периметру вырыта траншея, вывешен предупредительный знак, въезд на территорию закрыт.

# Проблемными вопросами в части обращения с отходами потребления и производства в Усень-Ивановского сельском поселении остаётся организация сельским советом населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для  реализации Государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утверждённой Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года № 61 в редакции от 14.04.2016 года № 131:

- ликвидация сельской свалки в срок до 2020 г. и проведение рекультивации нарушенных земель;

- организация раздельного сбора ТКО (пищи, различных металлов, ткани, стекла, бумаги, пластмасс, бытовой и электронной техники, крупногабаритных отходов) во дворах жилых домов и на территориях предприятий и учреждений и доставка их до мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций (МПС, МСС) населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от районного полигона.

Классы опасности отходов

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности (ФЗ от 29.12.2014 №458-Фз в ред. от 28.11.2015):

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с учетом положений Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 28.11.2015).

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности на конкретном объекте по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности, если на этом объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности другим индивидуальным предпринимателем или другим юридическим лицом, имеющими лицензию на указанную деятельность."(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 203-ФЗ).

Требования к объектам размещения отходов

1. Пункт 1 статьи 12 утратил силу с 1 января 2015 г. согласно Федеральному закону от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ.

2. Определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

4. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

6. Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Пункт 8 статьи 12 вступает в силу с 1 января 2017 г. согласно Федеральному закону от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ.

8. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

9. Требования к объектам размещения отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) и требования к объектам размещения твердых коммунальных отходов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

10. Запрещается применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель и карьеров.

11. При ликвидации горных выработок могут использоваться вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выработок.

Расчет объёмов образования коммунальных отходов

Таблица №36

| Населённый пункт | с. Усень-Ивановское | с. Веровка | д. Чермасан | д. Сосновый Бор | д. Красная Заря | д. Покровка | д. Пыжьяновский | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на расчётный срок, чел. | 1007 | 386 | 7 | 72 | 35 | 107 | 2 | 1616 |
| Общее количество с учётом обществ. зданий, т/м3 | канализация | 10,8/ 54,04 | 0,20/ 0,98 | 2,06/ 10,08 | 0,98/ 4,9 | 3,00/ 14,98 | 0,06/ 0,28 | 17,1/ 85,26 |
| Жидкие из выгребов, при отсутствии кана-лизации, м3 | - | 772 | 14 | 144 | 70 | 214 | 4 | 1218 |
| Смет с 1м2 улиц, площадей и парков, т/м3 | 40,00/ 64,00 | 17,85/ 28,56 | 6,65/ 10,64 | 4,62/ 7,39 | 3,5/ 5,6 | 10,96/ 17,53 | 1,58/ 2,52 | 84,89/ 136,24 |

- Общее количество бытовых отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).

Морфологический состав ТКО Усень-Ивановского сельсовета

Таблица №37

| № п/п | Состав отходов | Фракции вторичных отходов | Процентное содержание составляющих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | - упаковочные материалы | 6 |
| 2 | Полимеры | - детские ванночки, тазы, линолеум, пленка | 4 |
| 3 | Металл | - холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски | 10 |
| 4 | Керамика, стекло | - листовое стекло, раковина, унитазы | 15 |
| 5 | Текстиль | - текстиль | 5 |
| 6 | Резина, кожа | - шины, чемоданы, диваны, телевизоры | 5 |
| 7 | Дерево | - мебель, обрезки дерева, доски, ящики, фанера | 60 |
| 8 | Пищевые отходы | - картофель - овощные отходы - фруктовые отходы - мясные отходы - кости - рыбные отходы - хлеб - молочные продукты - яичная скорлупа - прочие (не пищевые) отходы, упаковка | 25-50 9-38 18-25 3-5 3-4 2-3 2 0,5 0,5 5-15 |
| 9 | Медицинские отходы | - патологоанатомические отходы - перевязочный материал - полимерные отходы - металл - стекло - лабораторные отходы - химические отходы - радиоактивные отходы - пищевые отходы - ртутьсодержащие отходы - ртутные термометры - люминесцентные лампы - рентгеновская пленка - бумага - резина - гипсовые повязки - древесина - смет, строительный мусор | 0,1 3,2 3,5 1,4 3,5 0,1 5,5 0,008 25,2 0,6 0,3 1,5 0,1 27,4 0,8 0,06 1,1 26,9 |
| 10 | Строительные отходы | - бой кирпичной кладки - лом штукатурки - лом бетона - древесные отходы - прочие (стекло, керамика, полимеры) | 30 10 40 10 10 |

Перечень свалок ТКО, подлежащих ликвидации

Таблица №38

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Усень-Ивановское | На СЗ | 0,4 | 0,5 | 45 |

Проектом предлагается закрытие и рекультивация территории свалки. На месте бывшей свалки предлагается строительство мусоро-перегрузочных или (мусоро-сортировочных) станций на расчетный срок до 2036 г. и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТКО в г. Белебей.

В с. Усень-Ивановское предлагается разместить пункт приема вторичного сырья на севере села.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Усень-Ивановское 1,007 тыс. чел. х 0,05 т/год = 50,35 т/год

2. с. Веровка 0,386 тыс. чел. х 0,05 т/год = 19,3 т/год

3. д. Чермасан 0,007 тыс. чел. х 0,05 т/год = 0,35 т/год

4. д. Сосновый Бор 0,072 тыс. чел. х 0,05 т/год = 3,6 т/год

5. д. Красная Заря 0,035 тыс. чел. х 0,05 т/год = 1,75 т/год

6. д. Покровка 0,107 тыс. чел. х 0,05 т/год = 5,35 т/год

7. д. Пыжьяновский 0,002 тыс. чел. х 0,05 т/год = 0,1 т/год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.3.3 Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

7.3.4 Ориентировочный расчет количества контейнеров

На расчетный срок количество ТКО составит: 1,616 чел. х1400 л = 2262,4 м3 х 0,95 = 2149,28 м3.

Количество КГО: 2149,28 м3 х 0,05 = 107,46 м3. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков:

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза

Таблица  № 39

| Наименование | Числен. насел., чел. | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75 м3 | V=5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Усень-Ивановское | 1007 | 1406,28 | 1339,31 | 66,97 | 6 | 2 |  |
| с.Веровка | 386 | 540,05 | 513,38 | 26,67 | 2 | 0 | ТКО-ежедн., КГО-1 раз в 3 дня |
| д. Чермасан | 7 | 9,78 | 9,31 | 0,47 | 0 | 0 |  |
| д. Сосновый Бор | 72 | 100,55 | 95,76 | 4,79 | 0 | 0 |  |
| д. Красная Заря | 35 | 48,88 | 46,55 | 2,39 | 0 | 0 |  |
| д. Покровка | 107 | 149,42 | 142,31 | 7,11 | 1 | 0 |  |
| д. Пыжьяновский | 2 | 2,79 | 2,66 | 0,13 | 0 | 0 |  |
| с К=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 2149,28 м3/год *1 сут.*1,25/(365*0,75 м3) = 9 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

9 шт * 1,1 = 10 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 107,46 м3/год *3 сут.*1,25/(365*5,0 м3) = 2 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2;

2 шт * 1,1 = 2 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 5 площадках планируется установка 9 контейнеров.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, согласовывается с районным архитектором и санэпидстанцией.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Усень-Ивановского сельсовета

8.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В с. Усень-Ивановское существует гаражный бокс для 1 пожарной автомашины, проектом он сохраняется.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Пожарные депо размещается на земельном участке, имеющем выезд на основные улицы и дороги общепоселкового значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Кроме берегоукрепительных работ и устройства защитных дамб (см. главу IV «Инженерной подготовки территорий»), перспективными мероприятиями, проводимыми ОМСУ являются:

- контроль за уровнем реки Дёма;

- выкладывание насыпи;

- информирование населения;

- подготовка сил и средств.

8.3. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Усень-Ивановского сельсовета (межселенные газопроводы высокого давления) следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели. Баланс территорий

Таблица №40

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ. 2016г. | Расчетный срок 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Площадь территории сельсовета всего в том числе: | га | 32902,19 | 32902,19 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов, всего в том числе: | га | 518,44 | 548,21 |
|  | с. Усень-Ивановский- центр с/совета | « | 209,52 | 239,29 |
|  | с. Веровка | « | 135,38 | 135,38 |
|  | д. Чермасан | « | 68,14 | 68,14 |
|  | д. Сосновый Бор | « | 38,77 | 38,77 |
|  | д. красная Заря | « | 22,64 | 22,64 |
|  | д. Покровка | « | 35,6 | 35,6 |
|  | д. Пыжьяновский |  | 8,39 | 8,39 |
| 1.3 | Территории под жилые кварталы, всего в том числе: | га | 205,73 | 239,83 |
|  | с. Усень-Ивановский- центр с/совета | « | 125,0 | 142,35 |
|  | с. Веровка | « | 50,2 | 58,8 |
|  | д. Чермасан | « | 3,74 | 3,74 |
|  | д. Сосновый Бор | « | 38,77 | 38,77 |
|  | д. красная Заря | « | 22,64 | 22,64 |
|  | д. Покровка | « | 5,82 | 13,97 |
|  | д. Пыжьяновский | « | 1,33 | 1,33 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел | 1,248 | 1,616 |
| 2.2 | Возростная структура населения: |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,195/15,6 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 0,739/59,2 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 0,314/25,2 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего, в т.ч. | тыс.кв.м | 26,1372 | 42,9888 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения | кв.м/чел | 20,94 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 25 | 50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | мест | 308 | 363 |
| 4.3 | Амбулатории- всего | коек | 10 | 10 |
| 4.4 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 т. чел. в пределах 15-мин. доступ. на спец. авто | 1 | 1 |
| 4.5 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | кв.м торг. пл. | 179,2 | 429,2 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | - | 50 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 6 |
| 4.9 | Учреждения культуры | мест | 320 | 370 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м.пл.пола |  | 85 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория | га | 0,26 | 0,26 |
| 4.12 | Пожарное депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного |  |  |  |
|  | пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси), в т.ч. |  |  |  |
|  | - внешнего транспорта | км | 38,4 | 38,4 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 18,27 | 24,33 |
| 5.3 | Плотность внутрипоселковых дорог | га | 0,025 | 0,074 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 5 | 5 |

Список авторского коллектива

Главный инженер проекта                                                            Р. Р. Рудакова

Инженер                                                                                       К. Ю. Суханова

Инженер-экономист                                                                      Р. Р. Ахмадеев

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Директор                                                                                   С.Ю. Прямушко

подпись        дата       Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению

или передаче другим организациям и лицам без

согласия «Уралгеоинформ» - филиала ООО "Технология 2000".

ПРИЛОЖЕНИЯ –

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ